## Slide 1: ขั้นตอนการทำแม่พิมพ์ยางพารา “กระปุกออมสิน”
1.นวด ปั้นดินน้ำมันให้เป็นเส้น มีความยาวพอประมาณ

## Slide 2: รูปต้นแบบวางลงบนแผ่นรองแบบ

## Slide 3: 3.กั้นดินน้ำมันล้อมรอบรูปต้นแบบ ให้ห่างประมาณ 1 นิ้ว

## Slide 4: 4. เทน้ำยางพาราลงบนรูปต้นแบบเล็กน้อย

## Slide 5: 5.ใช้สำลีพันไม้ปลายแหลม ทาให้ทั่วรูปต้นแบบ และแผ่นรองแบบ

## Slide 6: 6. ถ้ามีฟองอากาศ ใช้ไม้ปลายแหลมแทงให้แตก

## Slide 7: 7.ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท สังเกตน้ำยางจะใสเห็นรูปต้นแบบชัดเจน

## Slide 8: 8.เทน้ำยางพาราลงบนรูปต้นแบบเล็กน้อย (ทำซ้ำข้อ 5-6-7)

## Slide 9: 9.แม่พิมพ์ยางพาราที่แห้งสนิทดีแล้ว พร้อมที่จะนำไปทำแม่พิมพ์ครอบ ในขั้นตอนต่อไป

## Slide 10: ขั้นตอนการทำแม่พิมพ์ครอบ
1.เตรียมแม่พิมพ์ยางพาราที่ยังไม่ได้ถอดรูปต้นแบบออก

## Slide 11: 2.แบ่งส่วนแม่พิมพ์ยางพารา อย่างน้อย 2 ส่วนขึ้นไป ขึ้นอยู่กับรูปต้นแบบ

## Slide 12: 3.ใช้ดินน้ำมันกั้นส่วนที่ 1 (ชิ้นที่ 1) ตามเส้นที่แบ่งไว้

## Slide 13: 4.ทาน้ำมันหล่อลื่น เฉพาะส่วนที่กั้นไว้

## Slide 14: 5. ผสมปูนปลาสเตอร์กับน้ำ กวนให้เข้ากันพอกทับ 2 ชั้น ทุกส่วนที่แบ่งไว้ ทีละส่วน

## Slide 15: 6. รอให้แห้งสนิท แกะแม่พิมพ์ครอบออกจากแม่พิมพ์ยางพารา ใช้ไม้แคะเบาๆ ตามแนวรอยต่อแต่ละชิ้น แยกออกจากกันเป็นชิ้นๆ ระวังอย่าให้แม่พิมพ์ครอบแตก

## Slide 16: 7.ถอดแม่พิมพ์ยางพาราออกจากรูปต้นแบบ ขณะถอด ค่อยๆดึงออกอย่างช้าๆ ระมัดระวังอย่าให้แม่พิมพ์ยางพาราขาด

## Slide 17: 8.นำไปล้างน้ำ ตัด ตกแต่งส่วนเกินออกให้เรียบร้อย

## Slide 18: 9.นำแม่พิมพ์ยางไปประกอบไว้ในแม่พิมพ์ครอบ

## Slide 19: 10.ชุดแม่พิมพ์ยางพารา-ครอบ พร้อมที่จะนำไปหล่อรูปผลิตภัณฑ์